## Slide 1: Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021-2022
Khoa Điện - Điện Tử
SVTH: Đặng Văn Tùng
Nguyễn Duy Chế
Nguyễn Văn Huy
Trần Ngọc Thanh
Dương Mạnh Khôi
GVHD: TS. An Hoài Thu Anh
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
V. KẾT LUẬN
-Đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo được thiết bị đèn học thông minh, hoạt động chính xác với các chức năng như :
+ Nhận biết người ngồi học, tự động bật đèn nếu ánh sáng môi trường không đủ.
+ Thiết lập thời gian học cho trẻ em và thông bao cho trẻ khi ngồi quá lâu .
+ Có thể bật đèn trực tiếp qua app blynk.
+ Cho phụ huynh biết được con mình đã ngồi vào bàn học hay chưa.
- Dự án có khả năng áp dụng vào thực tế khi được hoàn thiện và đạt độ tin cậy cao
Lớp : Kỹ Thuật Điện 2 – K61
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đèn học thông minh để cung cấp ánh sáng và giúp phụ huynh quản thời gian học phù hợp cho con trẻ em một cách tốt hơn.
5. Nguồn DC
Thông số:
- Điện áp đầu vào: AC 220V – 50Hz.
- Điện áp đầu ra: DC 12V - 2A / 18W
Dự án: Thiết kế đèn học thông minh
Khối nguồn
Khối xử lý trung tâm
đo ánh sáng
Phát hiện người học
Đèn
Giám sát
chuông báo
Sơ đồ khối cấu trúc
Vật tư thiết bị sử dụng trong nghiên cứu
Lưu đồ thuật toán
Bắt đầu
Đọc và tính toán giá trị cảm biến khoảng cách
Khoảng cách <= 30cm
Đọc và tính toán giá trị cảm biến ánh sáng
Ánh sáng
<= 700 lux
Bật đèn
Kết thúc
S
S
Đ
Đ
Kết quả nghiên cứu
Arduino
Module hạ áp
Esp 8266
Module relay
Ánh sáng đủ
Ánh sáng thiếu
Bóng led
Kết nối đèn với điện thoại
Bật đèn qua điện thoại
Nhắc nhở trẻ em qua đèn
Cài đặt thời để nhắc nhở
Giúp phụ huynh biết được con đang không học
Giúp phụ huynh biết được con đang ngồi học
Giao diện app Blynk
Khối tín hiệu đầu vào
Khối tín hiệu đầu ra
Lựa chọn: Cảm biến tiệm cận
*Ưu điểm:
- Phát hiện vật thể khoảng cách xa 50cm.
- Hoạt động ổn định, chống rung động và chống shock tốt.
- Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt
- Giá thành rẻ
1. Khối phát hiện người học
Camera xử lý ảnh
Cảm biến thân nhiệt
Cảm biến hồng ngoại
Cảm biến tiệm cận
Cảm biến Par
2. Khối đo ánh sáng
Cảm biến ánh sáng
Cảm biến quang
Lựa chọn: Cảm biến ánh sáng
*Ưu điểm:
- Thiết kế thông minh, nhỏ gọn và hiện đại
- Tiết kiệm điện một cách tối ưu
- Ứng dụng được ở mọi nơi mà không cần phải lo lắng việc phải bật/tắt công tắc
Pic
STM32
Arduino
Psoc
3. Khối xử lý trung tâm
Lựa chọn: Arduino
*Ưu điểm:
- Rất dễ dàng để tìm hiểu, dễ sử dụng cho người mới. - Có thể dùng được cả phần cứng, phần mềm và IDE là nguồn mở.
- Dễ dàng để mở rộng và có hàng tá thư viện do người dùng đóng góp.
Module Sim 900A
Module wifi Esp8266
4. Khối giám sát
Lựa chọn: Module wifi
*Ưu điểm:
- Truyền tải dữ liệu nhanh chóng. - Không tốn chi phí duy trì.
- Hỗ trợ bảo mật cao.
6. Khối đèn
Lựa chọn: Đèn led
*Ưu điểm:
- Tiết kiệm năng lượng.
- Sử dụng trong thời gian dài.
- Hiệu suất sử dụng cao.
- Nguồn : 3.5V - 5.5V
- Dòng điện tiêu thụ: <25mA
- Tần số cộng hưởng: 2300Hz ± 500Hz
- Biên độ âm thanh: >80 dB
6. Khối đèn